## Slide 1: Levegőminőségi elemzések és terjedésszámítás
Ferenczi Zita
Országos Meteorológiai Szolgálat
Modellezési Osztály

## Slide 2: Levegőminőségi problémák
LOKÁLIS
< 100 km
REGIONÁLIS
100-1000 km
GLOBÁLIS SKÁLA
> 1000 km
Városi szmog
Pont forrás
Ipari balesetek
Látástávolság
Regionális légszennyezés
Savasodás, eutrofizáció
Sztaroszférikus ózon
Klíma(változás)
Biogeokémiai folyamatok

## Slide 3: Levegőminőségi problémák vizsgálata
Mérés:
  Pontos információt szolgáltat, amely azonban csak a mérési pont környezetére nézve reprezentatív
  kritikus pont: adatok térbeli reprezentativitás
Modellezés:
  Olyan területek levegőminősége is vizsgálható, ahol nincs mérőállomás (térbeli lefedettség növelése)
  kritikus pont: megbízható rácsponti emissziós és meteorológiai adatok

## Slide 4: Levegőminőség modellezése
A levegőminőségi modellek olyan számítógépes szoftverek, amelyek matematikai és numerikus eszközöket használnak, hogy azokat a fizikai és kémiai folyamatokat szimulálják, amelyek a szennyező anyagok koncentrációinak kialakulásáért felelnek.
A modell segítségével valójában a források és a kialakult levegőminőség közötti kapcsolatot határozhatjuk meg.

## Slide 5: Levegőminőségi modellek

## Slide 6: Tér és időskálák
Korlátos tartományú modellek

## Slide 7: Kémiai transzport modellek
A kémiai transzport modellek a légszennyezőanyagok térbeli és időbeli eloszlását határozzák meg
  légkörben lezajló fizikai és kémiai folyamatok leírása differenciálegyenletekkel
Online vagy Offline típusú modellek
  Online: online access v. online integrált
Figyelembe vett legfontosabb folyamatok:
  az advekció,
  turbulens diffúzió,
  légkörben lezajló kémiai átalakulások,
  aeroszolok összetett hatásai,
  ülepedések (száraz és nedves),
  antropogén és természetes eredetű emissziók időbeli és térbeli változékonysága.
(Baklanov et al. 2014)

## Slide 8
Levegőminőségi modell
Emisszió
Meteorológia
koncentráció
Határfeltétel
Felszín típus
Kezdeti feltétel
Levegőminőségi modellek felépítése

## Slide 9: Mire lehet használni a levegőminőségi modelleket?
Az aktuális vagy múltbeli levegőminőségi helyzet felmérése, értékelése
Levegőminőség előrejelzése
Levegőminőség tervezése

## Slide 10: Levegőminőség - Értékelés
Kialakult levegőminőségi helyzet értékelése:
  EU ill. hazai határértékek függvényében a levegőminőségi helyzet értékelése
  A rossz levegőminőség által érintett lakosság szám meghatározása, negatív egészségügyi hatások feltérképezése
  Források azonosítása, hozzájárulásuk mértékének meghatározása a kialakult légszennyezettséghez

## Slide 11: Levegőminőség - Előrejelzés
Levegőminőség előrejelzés:
  Cél a lakosság és a döntéshozók tájékoztatása a levegőminőség várható alakulásáról (rossz levegőminőség várható kialakulása, lesz-e határérték túllépés?)
  Levegőminőség javítását célzó intézkedések várható hatásának előrevetítése
  https://legszennyezettseg.met.hu/modellezes/terkepes

## Slide 12: Levegőminőség - Tervezés
Levegőminőség tervezése:
  Szennyezőanyag kibocsátás mérséklésének elősegítésére lehetséges intézkedések azonosítása
  Kibocsátás csökkentési forgatókönyvek kidolgozása
-> légszennyezettség-csökkentési intézkedési programok Magyarországon
    Országos szint: Országos Levegőterhelés-csökkentési Program
    Települési (városi szint) szint: Levegőminőségi Tervek

## Slide 13
Nemzeti kibocsátáscsökkentési kötelezettségek a 2005-ös bázisévhez viszonyítva (%-ban) | SO2 | NO2 | NMVOC | NH3 | PM2,5
2020–2029 | -46% | -34% | -30% | -10% | -13%
2030-tól | -73% | -66% | -58% | -32% | -55%
Levegőminőség - Tervezés
Országos Levegőterhelés-csökkentési Program

## Slide 14
Levegőminőség - Tervezés
Városi Levegőminőségi Tervek
  Hungairy projekt http://www.hungairy.hu/
Levegőminőség javítása 8 régióban a levegőminőségi tervek végrehajtásának elősegítésével
  ATMO_PLAN: döntéstámogató modell-rendszer
http://amanop.met.hu/login

## Slide 15: Hiteles tájékoztató portálok
OMSZ: https://www.met.hu/levegokornyezet/
( https://legszennyezettseg.met.hu/ )
EMEP: https://emep.int/
CAMS: https://atmosphere.copernicus.eu/
EEA: https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index

## Slide 16: Web-en elérhető, egyszerűen használható programok
Policy Support:
  https://policy.atmosphere.copernicus.eu/
  Különféle forgatókönyvek hatása
  Forrásazonosítás Európa fővárosai esetében
FAIRMODE: SHERPA
  https://aqm.jrc.ec.europa.eu/Section/Sherpa/Background
  Regisztráció után letölthető a program
  Egyszerű használat

## Slide 17: Baleseti kibocsátás
Milyen baleset lehetséges?
  Ipari - ismert a helyszín, és a légkörbe kerülő anyag
    A szennyezőanyag kémiai összetétele befolyásolja az ülepedés mértékét és a légköri koncentrációkat (kémiai reakciók, radioaktív bomlás)
  Tűz esetek – általában nem tudni mi került a légkörbe
  További nehézség:
    pontosan mikor történt a baleset
    meddig fog tartani a szennyeződésnek a légkörbe jutása
Mit tudunk előrejelezni, miben tudjuk segíteni a hatóságokat?
  A meteorológia szerepe meghatározó a terjedés szempontjából
  Mivel az OMSZ folyamatos üzemben dolgozik azonnal tud reagálni, gyorsan tudunk előrejelzést készíteni
  Korlátaink: sok információ hiányzik a balesetről, nem vagyunk nukleáris, vegyvédelmi stb. szakemberek
Milyen eszköz/szoftver áll rendelkezésre itt az OMSZ-ban?
  Flextra: trajektória számolás
  Flexpart: szennyezőanyag várható terjedésének meghatározása, szennyeződő terület meghatározása, légköri koncentráció, kiülepedés

## Slide 18
18
FLEXPART – eredmények: koncentráció mezők
+9 óra
+18 óra
+24 óra

## Slide 19
19
FLEXPART – eredmények: ülepedési mezők
+9 óra
+18 óra
+24 óra

## Slide 20: Köszönöm a figyelmet!
„A természetnek nincs szüksége az emberre, az embernek van szüksége a természetre”
Harrison Ford, Global Climate Action Summi környezetvédelmi konferencián