## Slide 1: Időjárási radarok és produktumaik
Hadvári Marianna
Országos Meteorológiai Szolgálat
Távérzékelési Osztály
2023. július 05.

## Slide 2: Radio Detection And Ranging
1935 - Robert Alexander Watson-Watt – Repülőgépek helyzet-meghatározása
rádiótechnikai rendszer, mely adó,vevő, antenna és megjelenítő berendezésből áll
nagy energiájú elektromágneses impulzusokat bocsát ki
a rádióhullámok a hidrometeorokról (is) visszaverődnek és szóródnak
A visszaverődések detektálásával információt nyerhetünk a visszaverődést okozó objektumok helyzetéről és tulajdonságairól
A vett jelet fel kell erősíteni, mivel nagyságrendekkel gyengül

## Slide 3: Radar frekvenciák

## Slide 4: Időjárási radarok
A meteorológiai célok közül a radar csak a csapadékelemeket “látja”:
  Esőcseppek
  Hókristályok
  Hópelyhek
  Hódara
  Jégszemek
Az apró felhőelemeket NEM “látja”:
  Felhőcseppek
  Apró jégkristályok
A visszaverődés mértéke függ az impulzus térfogatban lévő csapadékelemek:
  Méretétől
  Számától
  Halmazállapotától
  Egyéb fizikai tulajdonságaitól
(Leggyakaban használt) szkennelési módok:
  RHI
  PPI

## Slide 5: Az OMSZ radarhálózata
250/500 KW C-band EEC
sidpol (Simultaneous Dual Polarization)
Doppler radar
digital receiver (IQ2)
Reflektivitás mérés:
  5 percenként
  PPI 10 szögön
Szélsebesség mérés
  15 percenként
  PPI 5 szögön

## Slide 6: Mérés több magassági szögön

## Slide 7: Az OMSZ radarhálózatának mérési programja

## Slide 8: Doppler elv alkalmazása
A mozgó célokról visszaverődő elektromágneses hullám frekvenciája megváltozik
A nem mozgó célok reflexióit meg tudjuk különbözetni a csapadékról visszavert jelektől
talajcélszűrés

## Slide 9: Doppler elv alkalmazása, sebességmérés
A mozgó célról visszavert fáziskülönbség arányos a visszaverő objektum radarhoz képesti sebességével

## Slide 10: Produktumok
Oszlopmaximum (CMAX)

## Slide 11: Produktumok
Kompozit CMAX

## Slide 12: Produktumok
PseudoCAPPI

## Slide 13: PseudoCAPPI vs. CMAX
Kompozit CMAX

## Slide 14: PseudoCAPPI vs. CMAX
Kompozit PseudoCAPPI

## Slide 15: PseudoCAPPI vs. CMAX

## Slide 16: PseudoCAPPI vs. CMAX
Kompozit CMAX

## Slide 17: PseudoCAPPI vs. CMAX
Kompozit PseudoCAPPI

## Slide 18
A radarmérések pontosságát rontó hatások
Wlan zavarok 1
2018. augusztus 14. 15:50 UTC-kor készült budapesti szűretlen reflektivitás kép (a) és a honlapon is megjelenített, szűrt, kompozit csapadékintenzitás térkép (b). Az északnyugati irányból érkező nagyon erős WLAN zavart a szűrők nem tudták eltávolítani a képről.

## Slide 19
A radarmérések pontosságát rontó hatások
Wlan zavarok 2
2018. szeptember 05. 13:50 UTC-kor készült budapesti szűretlen reflektivitás kép (a) és a honlapon is megjelenített, szűrt, kompozit csapadékintenzitás térkép (b). Az északi irányból érkező nagyon erős WLAN zavart a szűrők nem tudták eltávolítani a képről.

## Slide 20
A radarmérések pontosságát rontó hatások
Wlan zavarok 3
2018. Szeptember 10. 10:10 UTC-kor készült pogányvári szűretlen reflektivitás kép (a) és a honlapon is megjelenített, szűrt, kompozit csapadékintenzitás térkép (b). Az északkeleti irányból érkező nagyon erős WLAN zavart a szűrők nem tudták eltávolítani a képről.

## Slide 21
A radarmérések pontosságát rontó hatások
Clear Air Echo

## Slide 22
A radarmérések pontosságát rontó hatások
Domborzat árnyékoló hatása

## Slide 23
A radarmérések pontosságát rontó hatások
Föld görbülete okozta hatás <250 -1500m

## Slide 24
A radarmérések pontosságát rontó hatások
Olvadási réteg megjelnése a radarképeken

## Slide 25
Ekvivalens csapadékintenzitás
Marshall-Palmer formula:
Z = 200R1,6

## Slide 26
Csapadékösszegzés
Nagy területről jó felbontással van intenzitás értékünk
Az intenzitás időbeli összegzésével a csapadékmennyiség meghatározható
A diszkrét időpontok miatt hibával terhelt,
ami függ a csapadékrendszer:
  Időbeli fejlődésének ütemétől
  Térbeli távolságától
  Mozgásának sebességétől
A csapadékrendszer áthelyeződési sebességének meghatározásával időben sűrűbb csapadékintenzitás képeket állítunk elő
Korrigálás a felszíni csapadékmérőkkel
3,6,12,24 óránként

## Slide 27
Csapadékösszegzés

## Slide 28
Duál-polarizációs mérések
Differenciális reflektivitás:
Differenciális visszaverődési fázisszög:
Specifikus fázisszög változás:
Horizontálisan (H) és vertikálisan(V)
polarizált elektromágneses hullám.

ZDR függése a cseppmérettől és a jégszem alakjától.
Notes: 28
28

## Slide 29: Felhasználásuk:
Jelenleg:
  Szűrő algoritmusok
    RLAN zavarok (ZDR,)
    Clear Air Echo (ZDR, ρHV)
    Chaff (ZDR, ρHV, φDP )
    Bright Band ( ρHV - nem operatív)
  Gyengülési korrekció (φDP )
Jövőben:
  Hidrometeor klasszifikáció (ZDR, ρHV, , KDP )
  Csapadékmennyiség becslés pontosítása (ZDR, KDP)

## Slide 30: Radaros csapadékbecslés abszolút hibája különböző módszerek esetén
Fekete - R(Z)
Zöld – R (Z, ZDR)
Kék – R (KDP)
Piros – R(A)

## Slide 31: ZDR kalibrációs mérések
Óránként egy mérés
20 km-es hatótávban, 125 méterenként
Antenna kvázi függőlegesen( 88 fokon)
A cseppeket alulról látjuk, ZHH és ZVV között minimális különbség
 kicsi ZDR (0 +/- 0,1)

## Slide 32
Gyengülési korrekció
-A kibocsátott sugárzás a különböző polarizációs irányokban fázisszög változást szenved  az elektromágneses sugárzás a vízben lassabban halad, mint levegőben
-Differnciális terjedési fázisszög:
ΦDP= ΦH - ΦV
A horizontális (ΦH) és vertikális (ΦV) polarizációs irány esetén bekövetkező fázisszög változások különbsége.
- ΦDP monoton növekvő  növekedésének mértékéből a radar jel csapadék okozta gyengülésének nagyságára következtethetünk

## Slide 33
Gyengülési korrekció
Nyers reflektivitás mező

## Slide 34
Gyengülési korrekció
Nyers PHIDP mező

## Slide 35
Gyengülési korrekció
Szűrt reflektivitás mező

## Slide 36
Gyengülési korrekció
Gyengítéssel korrigált, szűrt reflektivitás mező

## Slide 37
AUTO METAR

## Slide 38
Effektív munkavégzés:
Üzemeltetés + Fejlesztés
  Folyamatos adatrendelkezésre állás biztosítása 
  Monitorozás 
  Hibaelhárítás, rendszer újraindítás, hálózati kapcsolatok ellenőrzése
  Archiválás
  Karbantartás –alkalmanként utazás vidékre
  Összehasonlító vizsgálatok
  Szűrő algoritmusok,
  Hidrometeor klasszifikáció
  Csapadékmennyiség becslés pontosítása
  Nemzetközi kapcsolatok:
  OPERA –the operational weather radars in Europe
  EUMETFReq – meterológiai célú radarfrekvenciák védelme
  ERAD konferencia,
  Hogyan…. ?
  Linux rendszerek
  Cron, Bash, C++, PHP, Pyhton,
  Automatizálás,e-mail küldés:
  – log, check, error, limit
  Együttműködés közvetlen felhasználókkal, adatellenőrökkel, NMHH-val

## Slide 41
https://www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/radar/
https://www.met.hu/ismertetok/radar_ismerteto.pdf
https://odp.met.hu/weather/radar/